## Slide 1
第9章
支持向量机及其在智能传感器系统中的应用
Sensor

## Slide 2
第9章 支持向量机及其在智能传感器系统中的应用
9.1
支持向量机原理
9.2
使用 SVC对两组分混合气体进行定性识别
9.3
基于支持向量机的传感器非线性校正及应用
9.4
支持向量机的Python实现

## Slide 3
9.1 支持向量机原理
传统统计学注重渐进理论，主要研究样本趋于无穷大时的极限特性；
实际应用中往往难以获得足够大的样本，这使得理论上有效的方法在实际中常常效果不佳；
针对有限样本问题，统计学习理论应运而生，成为专为有限样本建立的全新理论体系；
统计学习理论的核心是VC维概念，用于衡量函数集或学习机的复杂度；
在VC维理论指导下，研究人员得出了一致性、收敛速度和泛化性能等重要结论；
基于统计学习理论，发展出了支持向量机（SVM）这一新型学习方法；
支持向量机已展现出优于传统方法的性能，并推动了机器学习理论与技术的发展；

## Slide 4
1
9.1.1 统计学习理论
2
9.1.2 支持向量机分类
3
9.1.3 支持向量机回归
9.1 支持向量机原理

## Slide 5
9.1.1 统计学习理论
机器学习的目标是通过训练样本，估计输入与输出之间的依赖关系，实现对未知输出的准确预测；
学习效果可用风险函数（期望风险）评估，目标是使期望风险最小；
设有 个相互独立且同分布的观测样本，，⋯，，但输入到输出的依赖关系未知，即遵循某一未知的联合概率；
期望风险定义为各种预测函数 关于损失函数 的加权平均：
学习目标是找出使最小的参数
实际中，期望风险无法直接最小化，因此通常采用经验风险最小化（ERM）准则，通过训练样本的误差均值近似期望风险；

## Slide 6
9.1.1 统计学习理论
然而，ERM不能保证经验风险最小化就是实际风险最小化，容易出现“过拟合”现象，导致模型泛化能力下降；
在有限样本下，模型的复杂度（如神经网络层数或参数量）也需要与样本数量匹配，否则会加剧泛化风险；
统计学习理论专注小样本下的推断和泛化分析，下列概念和结论尤为重要：
  一致性条件：理论保证经验风险趋于期望风险的条件；
  推广界与VC维：VC维（Vapnik-Chervonenkis Dimension）衡量函数集的复杂度和学习能力。VC维越大，模型越复杂；
  在有限样本条件下，VC维越大，模型与真实风险之间的间隙也越大，易导致过拟合；
机器学习模型必须在降低经验风险的同时，兼顾模型复杂度，缩小置信范围，从而提升模型的泛化能力；
支持向量机（SVM）正是基于统计学习理论和VC维推广界思想发展起来的高泛化能力方法；

## Slide 7
9.1.2 支持向量机分类
SVC是一种分类算法，它试图找到一个可以将数据最好地分开的决策边界，在二维空间中，这个决策边界是一条线，而在三维空间中，它是一个平面，以此类推。
方形点和圆形点代表两类样本；
H为分类超平面，是用来区分两类样本的边界；
H1和H2分别是过两类样本中离H最近的点，且平行于H的平面。这两个平面定义了分类的间隔边界；
H1和H2之间的距离被称为分类间隔 (Margin)；
最优分类面不仅要保证将两类样本无错误地分开，还要求分类间隔最大。这就是SVC的基本思想。

## Slide 8
9.1.2 支持向量机分类
设线性可分的样本集有个样本，其中，2，⋯，，，，其中和分别代表两类的类别标识；
在高维空间中，将两类样本无错分开的分类超平面H满足：
为使分类面对所有样本正确分类并且具备分类间隔，则要求它满足以下约束条件：
即：
在高维特征空间中，可以计算和之间的距离为：
最大间隔超平面
1

## Slide 9
9.1.2 支持向量机分类
寻找最大间隔超平面，可以用以下形式表示:
  非线性：在许多实际问题中，数据是线性不可分的，也就是说，不存在一个超平面可以完美地将正负样本分开。
  计算复杂性：原始问题是一个约束优化问题，求解起来需要大量的计算资源。而且，当数据的维度很高甚至无穷大时，直接求解原始问题几乎是不可能的。
原始问题
2

## Slide 10
9.1.2 支持向量机分类
原始问题求解困难，往往通过拉格朗日对偶性将其转换为对应的对偶问题进行求解：
其中， 是拉格朗日乘子；是样本的标签；​是样本的特征向量；是样本向量的内积。
对偶问题
3

## Slide 11
9.1.2 支持向量机分类
在理想情况下，我们希望找到一个超平面可以完美地将所有的样本分开，也就是说，所有的样本点都在间隔带的正确一侧；
然而，在现实问题中，由于噪声和异常点的存在，我们通常无法做到这一点；
因此，SVM允许一些样本点落在间隔带中，甚至落在错误的一侧，这就是所谓的软间隔；
对于那些违反间隔约束的样本点，我们会给予一定的惩罚，这个惩罚的大小由参数C来控制；
如果C很大，那么惩罚就重，SVM会尽量让所有的点都不跨线；
如果C较小，那么惩罚就轻，SVM会允许一些点跨线。
软间隔和惩罚系数
4

## Slide 12
9.1.2 支持向量机分类
当我们引入软间隔和惩罚系数时，SVC的对偶问题可以被重新写为以下形式：
软间隔和惩罚系数
4

## Slide 13
9.1.2 支持向量机分类
在许多情况下，原始特征空间可能是线性不可分的。
此时，我们可以通过一个非线性映射将数据映射到一个更高维的特征空间，使得数据在这个空间中变得线性可分；
这个非线性映射就是我们所说的核函数；
引入核函数后，对偶问题可转换为：
核函数
5

## Slide 14
9.1.2 支持向量机分类
线性核函数(linear)：
核函数
5
原始特征空间中的内积，它没有引入额外的参数，计算简单，但是只能处理线性可分的问题

## Slide 15
9.1.2 支持向量机分类
多项式核函数(poly):
  d:核函数的阶数 ：核函数的系数 ：核函数的独立项
核函数
5
将数据映射到一个高维空间，使得数据在这个空间中变得线性可分。它适用于一些非线性可分，但又不是过于复杂的问题

## Slide 16
9.1.2 支持向量机分类
径向基函数（rbf）：
    :核函数的系数
核函数
5
将数据映射到一个无限维的空间，可以处理更复杂的非线性问题

## Slide 17
9.1.2 支持向量机分类
Sigmoid核函数(sigmoid):
    :核函数的系数
    ：核函数中的独立项
核函数
5
将数据映射到一个高维空间，其输出是有界的。因此，它适用于一些输出需要被限制在某个范围内的问题。

## Slide 18
9.1.2 支持向量机分类
求解拉格朗日乘子，即可通过如下的预测函数进行预测：
  ：待预测的样本
  N ：支持向量的数量
预测函数
6

## Slide 19
9.1.3 支持向量机回归
支持向量回归（SVR）的原理是在高维空间中找到一个最优超平面，使得大部分数据点都落在这个超平面的某个间隔之内，同时允许模型在一定程度上出现误差，以此来找到一个更好的平衡点。
SVR要使到超平面最远的样本点的“距离"最小；
数据在间隔带内则不计算损失，当且仅当与y之间的差距的绝对值大于才计算损失；
通过最大化间隔带的宽度与最小化总损失来优化模型；

## Slide 20
9.1.3 支持向量机回归
SVR的基本思想是找到一个函数，使得大部分的数据点都落在这个函数的ε间隔带内，同时使得函数的复杂度尽可能小。也就是说，SVR试图找到一个平衡点，既能尽可能地拟合数据，又能保持函数的平滑性；
ε间隔带：在SVR中，我们定义了一个ε间隔带，这个间隔带的数学表达式如下：
定义了一个在真实值​周围的宽度为2ϵ的间隔带。预测值落在这个间隔带内，预测是正确的。否则，计算预测值和真实值之间的差距，需要最小化的损失。
间隔带
1

## Slide 21
9.1.3 支持向量机回归
SVR的原始问题是试图找到一个函数，使得所有的数据点都落在这个函数的ε间隔带内。这个问题的目标函数为：
这个问题的约束条件为：
原始问题
2

## Slide 22
9.1.3 支持向量机回归
SVR允许模型在一定程度上出现误差，这是通过引入松弛变量和惩罚因子来实现的。松弛变量用于度量模型对于每个数据点的预测误差，惩罚因子用于控制模型对于误差的容忍程度。此时原始问题可转换为：
约束条件：
带松弛变量和惩罚因子
3

## Slide 23
9.1.3 支持向量机回归
原始问题求解困难，可利用拉格朗日对偶性，将其转化为对偶问题进行求解，求形式如下：
约束条件为：
对偶问题
4

## Slide 24
9.1.3 支持向量机回归
SVR通过使用核函数将数据映射到高维空间中，以使SVR能够处理线性不可分的数据。
线性核函数（linear）
多项式核函数（poly）
径向基核函数（rbf）
Sigmoid核函数（ sigmoid）
核函数
5

## Slide 25
9.1.3 支持向量机回归
求解拉格朗日乘子，即可通过如下的预测函数进行预测：
预测函数
6

## Slide 26
9.2 使用 SVC对两组分混合气体进行定性识别
本实例通过红外传感器检测和识别和两种气体，同时处理了由于这两种气体的红外吸收区域存在交叉现象而导致的识别误差。
气体检测：使用红外传感器检测和两种气体；
交叉敏感性：当浓度不变而浓度变化时，和的红外传感器输出电压都会发生变化，这是由于它们的红外吸收区域存在交叉现象。
气体定性识别：通过设定每种气体浓度的阈值，判断气体的有无。当气体浓度小于阈值时，认为没有该种气体；当气体浓度大于阈值时，认为存在该种气体。
多类问题：因为所识别的是两种气体的有无，其结果的组合有四种，所以这是一个多类问题。
误差处理：由于气体传感器的交叉敏感性，会给气体种类识别结果带来误差，需要进行相应的处理。

## Slide 27
9.2 使用 SVC对两组分混合气体进行定性识别
1
9.2.1 实验标定
2
9.2.2 数据预处理
3
9.2.3 标签转换
4
9.2.4 样本集划分
5
9.2.5 SVC模型结构的确定
6
9.2.6 两组分混合气体四种模式的识别
7
9.2.7 预测结果评估

## Slide 28
9.2.1 实验标定
序号 |  |  |  |  | 序号 |  |  |  | 
1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 39 | 34.31 | 35.55 | 1 | 1
2 | 0.59 | 4.52 | 0 | 0 | 40 | 34.49 | 36.93 | 1 | 1
3 | 0.94 | 7.25 | 0 | 1 | 41 | 35.91 | 15.44 | 1 | 0
序号 |  |  |  |  | 序号 |  |  |  | 
1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 39 | 34.31 | 35.55 | 1 | 1
2 | 0.59 | 4.52 | 0 | 0 | 40 | 34.49 | 36.93 | 1 | 1
3 | 0.94 | 7.25 | 0 | 1 | 41 | 35.91 | 15.44 | 1 | 0
使用红外气体传感器对和两组分混合气体进行标定实验；
测量不同气体浓度条件下两种传感器输出电压与，并记录了实验数据；
设定了两种气体的浓度阈值，分别为气体的30ppm和气体的5ppm ；
当被测气体浓度小于该阈值时，认为该气体不存在；当被测气体浓度分别高于阈值时，认为该气体存在；

## Slide 29
9.2.2 数据预处理
序号 |  |  |  |  | 序号 |  |  |  | 
1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 39 | 0.797 | 0.875 | 1 | 1
2 | 0.014 | 0.111 | 0 | 0.014 | 40 | 0.801 | 0.909 | 1 | 1
3 | 0.022 | 0.179 | 0 | 0.022 | 41 | 0.834 | 0.380 | 1 | 0
序号 |  |  |  |  | 序号 |  |  |  | 
1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 39 | 0.797 | 0.875 | 1 | 1
2 | 0.014 | 0.111 | 0 | 0.014 | 40 | 0.801 | 0.909 | 1 | 1
3 | 0.022 | 0.179 | 0 | 0.022 | 41 | 0.834 | 0.380 | 1 | 0
在使用支持向量机进行数据处理之前，为了避免数量级的差异，必须对标定数据进行归一化处理：

## Slide 30
9.2.2 数据预处理
序号 |  |  |  |  | 序号 |  |  |  | 
1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 39 | 0.797 | 0.875 | 1 | 1
2 | 0.014 | 0.111 | 0 | 0.014 | 40 | 0.801 | 0.909 | 1 | 1
3 | 0.022 | 0.179 | 0 | 0.022 | 41 | 0.834 | 0.380 | 1 | 0
序号 |  |  |  |  | 序号 |  |  |  | 
1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 39 | 0.797 | 0.875 | 1 | 1
2 | 0.014 | 0.111 | 0 | 0.014 | 40 | 0.801 | 0.909 | 1 | 1
3 | 0.022 | 0.179 | 0 | 0.022 | 41 | 0.834 | 0.380 | 1 | 0
在使用支持向量机进行数据处理之前，为了避免数量级的差异，必须对标定数据进行归一化处理：

## Slide 31
9.2.3 标签转换
序号 |  |  | 类别 | 序号 |  |  | 类别
1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | 0.797 | 0.875 | 3
2 | 0.014 | 0.111 | 0 | 40 | 0.801 | 0.909 | 3
3 | 0.022 | 0.179 | 1 | 41 | 0.834 | 0.380 | 2
序号 |  |  | 类别 | 序号 |  |  | 类别
1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | 0.797 | 0.875 | 3
2 | 0.014 | 0.111 | 0 | 40 | 0.801 | 0.909 | 3
3 | 0.022 | 0.179 | 1 | 41 | 0.834 | 0.380 | 2
本实例是一个多分类问题，支持向量机无法直接处理多输出的多分类问题；
为了解决这个问题，我们需要对标签进行转换；
将两位二进制转换为十进制，以实现多输出到单输出的转换，从而可以使用支持向量机来处理这个问题；

## Slide 32
9.2.4 样本集划分
为提高SVC模型的泛化能力并减少过拟合，需要将样本集分为训练集和测试集，分别用于模型的训练和性能评估；
通常情况下，从全部数据中随机选取约80%作为训练集，剩余约20%作为测试集；
这种策略可保证测试集样本数量充足，有利于全面、客观评价模型在未知数据上的泛化能力；
以本节为例，75个总样本中，随机选取60个样本为训练集，剩余15个样本作测试集；
这种划分方式不仅保证预测精度，同时有效提升模型的泛化性能；

## Slide 33
9.2.5 SVC模型结构的确定
为确定SVM模型结构，需将样本分为训练集和验证集；
训练集用于训练模型参数，包括选择核函数类型、核参数、C参数、惩罚函数类型等；
验证集用于评估模型性能，如分类准确率和误差率；
通过在训练集上调整参数，并以验证集性能为优化目标，使模型泛化能力达到最优；
当模型性能满足要求后，即可确定最终的SVM结构及其关键参数（支持向量的乘子和偏移量）；
最终确定后，模型即可用于实际的模式识别和预测任务；

## Slide 34
9.2.6 两组分混合气体四种模式的识别
将和两种红外气体传感器的实测输出电压代入已经确定的SVC模型，即可获得被测两组分混合气体成分的模式；

## Slide 35
9.2.7 预测结果评估
准确率
精确率和召回率
3
F1分数
4
AUC-ROC
2
1

## Slide 36
9.2.7 预测结果评估
分类正确的样本数占总样本数的比例；
准确率
1
TP—真正例（True Positive，TP），即被模型正确分类为正类的样本；
TN—真反例（True Negative，TN），即被模型正确分类为反类的样本；
FP—假正例（False Positive，FP），即被模型错误分类为正类的样本；
FN—假反例（False Negative，FN），即被模型错误分类为反类的样本。
最直观的评估指标，但在样本不平衡的情况下可能会产生误导

## Slide 37
9.2.7 预测结果评估
精确率:被模型正确分类为正类的样本数占被模型分类为正类的样本数的比例;
召回率:被模型正确分类为正类的样本数占真正的正类样本数的比例
精确率和召回率
2

## Slide 38
9.2.7 预测结果评估
精确率和召回率的调和平均数，可以同时考虑精确率和召回率;
F1分数
3
以假正例率为横轴，真正例率为纵轴画出的ROC曲线下的面积;
AUC-ROC
4

## Slide 39
9.3 基于支持向量机的传感器非线性校正及应用
在传感器应用中，通常希望被测量与传感器输出信号保持线性关系；
非线性度是衡量传感器或仪表性能的重要技术指标，对测控系统的最终精度影响显著；
无论传感器或仪表精度多高，非线性误差都无法彻底消除；
为了实现高精度测量，需对工业过程传感器或仪表的输入—输出特性进行非线性校正；
非线性校正是传感器、仪表领域的重要研究课题；
接下来以电容式差压变送器为例，介绍利用支持向量机（SVM）实现传感器非线性校正的方法；

## Slide 40
9.3 基于支持向量机的传感器非线性校正及应用
1
9.3.1 一维实验标定
2
9.3.2 数据的预处理
3
9.3.3 样本集划分
4
9.3.4 核函数的选择
5
9.3.5 SVM参数的优化
6
9.3.6 预测结果验证
7
9.3.7 模型的移植

## Slide 41
9.3.1 一维标定实验
本实例使用的电容式差压变送器的测量范围为-40kPa∼+40kPa，将其等分为17份，每份增量5kPa ；
在满足要求的设备和环境下，从-40kPa起点开始，每次增加5kPa的压力，直至达到40kPa满量程；
依次施加不同压力到传感器，测量传感器的输出电压，并记录每个压力值及对应的输出电压；
P （） | 传感器输出（V） |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | 样本5 | 样本6 | 样本7 | 样本8 | 样本9
40 | 2.3769 | 2.3419 | 2.3410 | 2.3811 | 2.3550 | 2.3725 | 2.3529 | 2.3405 | 2.3292
35 | 2.2274 | 2.1960 | 2.1947 | 2.2343 | 2.2118 | 2.2261 | 2.2095 | 2.1955 | 2.1847
30 | 2.0814 | 2.0534 | 2.0510 | 2.0914 | 2.0695 | 2.0835 | 2.0690 | 2.0529 | 2.0427
 | 传感器输出（V） |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | 样本5 | 样本6 | 样本7 | 样本8 | 样本9
40 | 2.3769 | 2.3419 | 2.3410 | 2.3811 | 2.3550 | 2.3725 | 2.3529 | 2.3405 | 2.3292
35 | 2.2274 | 2.1960 | 2.1947 | 2.2343 | 2.2118 | 2.2261 | 2.2095 | 2.1955 | 2.1847
30 | 2.0814 | 2.0534 | 2.0510 | 2.0914 | 2.0695 | 2.0835 | 2.0690 | 2.0529 | 2.0427

## Slide 42
9.3.2 数据的预处理
本节模型讨论统一采用“传感器输出电压”为自变量，“被测差压”为因变量，实现建模和预测，更贴合实际应用需求；
为消除原始数据不同数量级的影响，在支持向量机建模之前，需对标定数据进行归一化处理，将样本数据转换到 (0, 1) 区间内；
P （） | 传感器输出（V） |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | 样本5 | 样本6 | 样本7 | 样本8 | 样本9
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | 0.9333 | 0.9338 | 0.9336 | 0.9334 | 0.9355 | 0.9339 | 0.9340 | 0.9351 | 0.9346
30 | 0.8682 | 0.8690 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8714 | 0.8696 | 0.8693 | 0.8713 | 0.8704
25 | 0.8047 | 0.8057 | 0.8053 | 0.8050 | 0.8081 | 0.8065 | 0.8060 | 0.8081 | 0.8073
 | 传感器输出（V） |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | 样本5 | 样本6 | 样本7 | 样本8 | 样本9
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | 0.9333 | 0.9338 | 0.9336 | 0.9334 | 0.9355 | 0.9339 | 0.9340 | 0.9351 | 0.9346
30 | 0.8682 | 0.8690 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8714 | 0.8696 | 0.8693 | 0.8713 | 0.8704
25 | 0.8047 | 0.8057 | 0.8053 | 0.8050 | 0.8081 | 0.8065 | 0.8060 | 0.8081 | 0.8073

## Slide 43
9.3.3 样本集划分
如果直接用整个样本集进行训练和预测，虽然拟合精度可能很高，但模型泛化能力会降低，容易出现过拟合和输出振荡曲线的现象；
为提升模型在未知数据上的表现，应将样本集划分为训练集和测试集；
针对样本3，因标定数据仅有17组，采用较保守的划分比例：随机选取80%的数据（14个样本）为训练集，剩余20%（3个样本）为测试集；
这样做可保证测试集中样本数量充足，更合理地评估模型的泛化能力；
在小样本条件下，这种分割方法是标准且有效的选择；

## Slide 44
9.3.4 核函数的选择
支持向量机的核函数选择目前没有统一的理论指导，实际应用多采用实验比较；
本数据样本分别采用常用的径向基核函数（RBF核）和 Sigmoid 核函数建模；
基于径向基核函数拟合后的误差曲线
基于径向基核函数拟合后的误差曲线

## Slide 45
9.3.5 SVM参数的优化
默认参数训练的SVM模型预测精度较低，难以满足实际需求；
需采用合适的优化方法调整SVM模型的超参数；
常用优化方法包括粒子群优化、蚁群优化等，均可自主学习和使用；
SVM模型常见超参数：惩罚系数、损失函数中的、核函数参数等；
对于径向基核函数，本节重点优化、和核参数；
通过优化，本节直接给出最优结果：，，；

## Slide 46
9.1.3 SVC的Python实现
SVC的实现主要用的是scikit-learn库中svm子模块的SVC类，使用前要确保已经安装scikit-learn库，如果没有安装，可以通过pip命令安装：
pip install scikit-learn
安装后，可以采用下面的语句导入SVC类：
from sklearn.svm import SVC
SVC类的语法为：
model=SVC (*, C=1.0, kernel='rbf', degree=3, gamma='scale', coef0=0.0, shrinking=True, probability=False, tol=0.001, cache_size=200, class_weight=None, verbose=False, max_iter=-1, decision_function_shape='ovr', break_ties=False, random_state=None)

## Slide 47
9.1.3 SVC的Python实现
参数说明：
  C：float类型，默认为1.0，错误项的惩罚参数，用于控制决策边界的平滑度和分类的准确性之间的权衡；
  kernel：字符串类型，默认为‘rbf’，用于指定SVC使用的核函数，可选的值有‘linear’（线性核）、‘poly’（多项式核）、‘rbf’（高斯径向基核）和‘sigmoid’（Sigmoid核）；
  degree：整数类型，默认为3，当kernel为‘poly’时，用于指定多项式核函数的阶数；
  gamma：{‘scale’, ‘auto’}或float类型，默认为‘scale’，用于指定‘rbf’、‘poly’和‘sigmoid’核函数的系数；

## Slide 48
9.1.3 SVC的Python实现
参数说明：
  verbose：用于指定是否启用详细输出。如果设置为True，那么训练过程中将会输出更多信息；
  max_iter：用于指定求解器中的最大迭代次数。这个参数可以用来控制模型的训练时间；
  decision_function_shape：用于指定决策函数的形状。这个参数只在处理多分类问题时才会用到；
  break_ties：用于指定是否打破决策函数的平局。这个参数只在处理多分类问题，并且decision_function_shape=‘ovr’，且predict被调用时才会用到；
  random_state：用于指定数据洗牌时的种子值。这个参数可以用来确保模型的结果是可重复的。

## Slide 49
9.1.3 SVC的Python实现
参数说明：
  coef0：float类型，默认为0.0。用于指定核函数中的独立项，只有当kernel为’poly’或’sigmoid’时，这个参数才会生效；
  shrinking：用于指定是否使用启发式。如果设置为True，那么将会使用启发式方法来加速训练，这通常可以提高训练速度；
  probability：用于指定是否启用概率估计。如果设置为True，那么可以通过predict_proba方法来获取样本属于每个类别的概率；
  tol：指定停止标准的公差。这个参数决定了模型的训练何时停止；
  class_weight：用于指定类别的权重。如果所有类别的样本数量都差不多，那么可以忽略这个参数；如果某些类别的样本数量很少，那么可以通过这个参数来增加这些类别的权重，使得模型更关注这些类别； "balanced"

## Slide 50
9.1.3 SVC的Python实现
主要方法：
  fit(x, y)：根据输入数据x和标签数据y训练支持向量机分类模型；
  predict(x)：根据输入数据x预测输出数据y；
  score(x, y)：根据输入数据X和标签数据y评估支持向量机分类模型的性能；
实例代码：
from sklearn.svm import SVC
model = SVC(kernel='rbf', C=1.0)
model.fit(x_train, y_train)
y_pred=model.predict(x_test)

## Slide 51
9.1.4 基于SVC实现混合气体识别
本实例通过红外传感器检测和识别和两种气体，同时处理了由于这两种气体的红外吸收区域存在交叉现象而导致的识别误差。
气体检测：使用红外传感器检测和两种气体；
交叉敏感性：当浓度不变而浓度变化时，和的红外传感器输出电压都会发生变化，这是由于它们的红外吸收区域存在交叉现象。
气体定性识别：通过设定每种气体浓度的阈值，判断气体的有无。当气体浓度小于阈值时，认为没有该种气体；当气体浓度大于阈值时，认为存在该种气体。
多类问题：因为所识别的是两种气体的有无，其结果的组合有四种，所以这是一个多类问题。
误差处理：由于气体传感器的交叉敏感性，会给气体种类识别结果带来误差，需要进行相应的处理。

## Slide 52
9.1.4 基于SVC实现混合气体识别
气体识别
标定
实验
标 签转 换
数据预处理
训练预测
样本集划分

## Slide 53
9.1.4 基于SVC实现混合气体识别
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
# 读取Excel文件
df = pd.read_excel('data.xlsx')
# 去掉包含空值的行
df = df.dropna()
数据预处理
2

## Slide 54
9.1.4 基于SVC实现混合气体识别
# 提取输入x和输出y
x_USO2 = df.filter(regex='USO2').values.flatten()
x_UNO2 = df.filter(regex='UNO2').values.flatten()
y_OSO2 = df.filter(regex='OSO2').values.flatten()
y_ONO2 = df.filter(regex='ONO2').values.flatten()
# 合并成x和y
x = np.stack((x_USO2, x_UNO2), axis=-1) y = np.stack((y_OSO2, y_ONO2), axis=-1)
# 归一化
scaler = MinMaxScaler() x_normalized = scaler.fit_transform(x)
数据预处理
2

## Slide 55
9.1.4 基于SVC实现混合气体识别
# 划分样本集
from sklearn.model_selection import train_test_split
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x_normalized, y_decimal, test_size=0.2, random_state=42)
# 模型训练与预测
from sklearn.svm import SVC
model = SVC(kernel='rbf', C=1.0)
model.fit(x_train, y_train)
y_pred=model.predict(x_test)
其余
4

## Slide 56
9.2 支持向量机回归SVR及其应用
1
9.1.3 支持向量机回归
2
9.2.2 SVR的数学原理
3
9.2.3 SVR的Python实现
4
9.2.4 基于SVR实现非线性校正

## Slide 57
9.2.3 SVR的Python实现
SVR的实现主要用的是scikit-learn库中svm子模块的SVR类，使用前要确保已经安装scikit-learn库，如果没有安装，可以通过pip命令安装：
pip install scikit-learn
安装后，可以采用下面的语句导入SVR类：
from sklearn.svm import SVR
SVR类的语法为：
model=SVR(*, kernel='rbf', degree=3, gamma='scale', coef0=0.0, tol=0.001, C=1.0, epsilon=0.1, shrinking=True, cache_size=200, verbose=False, max_iter=-1)

## Slide 58
9.2.3 SVR的Python实现
参数说明：
  kernel：指定算法中使用的内核类型。默认’rbf’。可选值有 ‘linear’，’poly’，’rbf’，’sigmoid’，’precomputed’或者一个可调用函数；
  degree：整数类型，默认为3，当kernel为’poly’时，用于指定多项式核函数的阶数；
  gamma：{‘scale’, ‘auto’}或float类型，默认为’scale’，用于指定‘rbf’、‘poly’和‘sigmoid’核函数的系数；
  coef0: 核函数中的独立项。默认为0.0。只在 ‘poly’和 ‘sigmoid’ 中有意义；
  tol: 残差收敛条件。默认为0.001 ；
  C: 正则化参数。默认为1.0。正则化的强度与C成反比。必须严格为正。此惩罚系数是l2惩罚系数的平方;

## Slide 59
9.2.3 SVR的Python实现
参数说明：
  epsilon: ε-SVR模型中的Epsilon。默认为0.1。它指定了在训练损失函数中预测值与实际值之间距离为epsilon的epsilon-tube；
  shrinking: 是否使用缩小启发式。默认为True；
  cache_size: 指定内核缓存的大小（以MB为单位）。默认为200；
  verbose: 是否启用详细输出。默认为False；
  max_iter: 对求解器内的迭代进行硬性限制，或者为-1（无限制时）。默认-1；

## Slide 60
9.2.3 SVR的Python实现
主要方法：
  fit(x, y)：根据输入数据x和标签数据y训练支持向量机回归模型；
  predict(x)：根据输入数据x预测输出数据y；
  score(x, y)：根据输入数据X和标签数据y评估支持向量机回归模型的性能；
实例代码：
from sklearn.svm import SVR
model = SVR(kernel='rbf', C=1.0, epsilon=0.1)
model.fit(x_train, y_train)
y_pred=model.predict(x_test)

## Slide 61
9.2.4 基于SVR实现非线性校正
非线性校正
标定
实验
样本集划分
数据预处理
训练预测
参数
优化

## Slide 62
9.2.4 基于SVR实现非线性校正
本实例使用的电容式差压变送器的测量范围为-40kPa∼+40kPa，将其等分为17份，每份增量5kPa ；
在满足要求的设备和环境下，从-40kPa起点开始，每次增加5kPa的压力，直至达到40kPa满量程；
依次施加不同压力到传感器，测量传感器的输出电压，并记录每个压力值及对应的输出电压。
实验标定
1

## Slide 63
9.2.4 基于SVR实现非线性校正
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
# 读取Excel文件
data = pd.read_excel('data1.xlsx')
数据处理
2

## Slide 64
9.2.4 基于SVR实现非线性校正
# 输出列是 'P'，输入列是 '样本3'
x= data['样本3'].values.reshape(-1,1) # 将x转换为二维数组
y = data['P']
# 归一化
scaler = MinMaxScaler()
x_normalized = scaler.fit_transform(x)
# 划分样本集
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x_normalized, y, test_size=0.2, random_state=42)
数据处理
2

## Slide 65
9.2.4 基于SVR实现非线性校正
核函数选择：核函数的选择对 SVM 的性能有很大影响，径向基函数（RBF）是一种常用的选择，但也可以根据问题的具体情况选择其他核函数；
超参数优化：模型的性能在很大程度上取决于超参数的选择，这些超参数包括目标函数中的惩罚系数 C，损失函数中的 ε，以及核函数中的参数；
优化算法：为了找到最优的超参数，可以使用各种优化算法，如粒子群优化算法，蚁群优化算法等；
交叉验证：为了防止过拟合，可以使用交叉验证来评估模型的性能。这通常涉及将数据集分成训练集和测试集，然后在训练集上训练模型，在测试集上评估模型。
参数优化
3

## Slide 66
9.2.4 基于SVR实现非线性校正
from sklearn.svm import SVR
model = SVR(kernel='rbf', C=1.0, epsilon=0.1)
model.fit(x_train, y_train)
y_pred=model.predict(x_test)
训练预测
4

## Slide 67
The End!
Sensor