## Slide 1
第8章
神经网络及其在智能传感器系统中的应用
Sensor

## Slide 2
第8章 神经网络及其在智能传感器系统中的应用
9.1
8.4
8.2
神经网络基础知识
基于BP神经网络实现涡流传感器测量数据拟合
8.3
BP神经网络
8.1
概述
9.1
8.5
BP神经网络的Python实现

## Slide 3
8.1 概述
人工神经网络简介：
  人工神经网络是一种大规模非线性自适应系统，由大量神经元组成；
  网络设计灵感来源于现代神经生理学目标：模拟人脑处理和记忆信息的方式，实现类脑信息处理能力；
  Konhonen将其定义为：由简单（通常可自适应）单元和层级组织构成的大规模并行系统；
  神经网络不是对实际神经系统的完全还原，而是经过简化和抽象的模型；
发展历史简述：
  1943年：McCulloch 和 Pitts 提出 M-P 神经元模型，首次数学描述神经元及网络结构；
  20世纪70年代：人工智能和专家系统兴起，神经网络发展一度低潮，但基础研究未停滞；
  20世纪80年代：神经网络研究再次兴盛，逐步应用于更多领域；

## Slide 4
8.1 概述
应用领域：
  传感器信息处理
  信号处理
  自动控制
  知识处理
  运输、通信等
总结说明：
  人工神经网络侧重非线性、自适应、大规模、并行计算等特性；
  广泛应用于复杂系统建模与智能信息处理领域；

## Slide 5
1
8.2.1 神经网络结构
2
8.2.2 神经元模型
8.2 神经网络基础知识
3
8.2.3 神经元激活函数

## Slide 6
8.2.1 神经网络结构
根据神经元之间连接的拓扑结构的不同，可将神经网络分为两大类：分层网络和相互连接型网络；
其中最常用的是分层网络结构，其将一个神经网络模型中的所有神经元按功能分成若干层，通常有输入层、隐层（中间层）和输出层，各层按顺序连接。
输出层
神经元序号，2，⋯，
隐层
神经元序号，2，⋯，
输入层
神经元序号，2，⋯，

## Slide 7
8.2.1 神经网络结构
分层网络
输入层
外部激励打交道的界面，接受外部输入模式，并传给隐层神经元。
连接强度由连接权值表示，
连接强度
网络内部处理单元的工作区域，可以有多层。不同模型的处理功能差别主要反映在对中间层的处理上。
隐层
输出层
连接
将网络计算结果输出，是与外部显示设备或执行机构打交道的界面。
同层互不相连，相邻层相互连接。

## Slide 8
8.2.2 神经元模型
神经元是人工神经网络的基本单元。
输出是各个输入综合作用的结果；
神经元具有可塑性，即其输出可通过改变连接权值来调节。
基本特性

## Slide 9
8.2.3 神经元激活函数
激活函数主要用于为神经网络引入非线性因素，使其能够解决复杂的非线性问题，常用的激活函数有：
线型激活函数（identity）
对数型激活函数（logistic）
双正切型激活函数（tanh）
修正线型激活函数（relu）

## Slide 10
8.2.2 BP神经网络的训练
线性函数是最简单的激活函数，没有非线性映射能力，只能用于建立目标变量和特征之间的线性关系。
线型激活函数（identity）
1

## Slide 11
8.2.2 BP神经网络的训练
曲线呈S形,可将输入信号进行非线性转换,输出范围为0到1。
对数型激活函数（logistic）
2

## Slide 12
8.2.2 BP神经网络的训练
双正切型激活函数与对数型激活函数类似，但0均值输出更稳定，梯度消失问题稍轻于Sigmoid ，训练较容易收敛。
双正切型激活函数（tanh）
3

## Slide 13
8.2.2 BP神经网络的训练
修正线型激活函数是近年来流行的激活函数，具有非线性映射能力，可用于建立目标变量和特征之间的非线性关系。
修正线型激活函数（relu）
4

## Slide 14
1
8.3.1 BP神经网络概述
2
8.3.2 BP神经网络的网络结构
8.3 BP神经网络
3
8.3.3 BP神经网络的神经元模型
4
8.3.4 BP 神经网络的学习算法
5
8.3.5 BP神经网络的优化器

## Slide 15
8.3.1 BP神经网络概述
BP神经网络简介：
  BP神经网络（Back Propagation Neural Network）因其权值通过反向传播（Back Propagation）算法进行学习和更新而得名；
  由Rumelhart、McClelland等人在1985年提出，源自PDP（并行分布信息处理）小组的研究；
  BP网络是一种多层前馈神经网络，激活函数通常为非线性函数，可实现复杂的输入到输出的非线性映射；
基本原理与特点：
  网络结构确定后，利用输入输出样本集对网络权值和偏置进行训练调整；
  训练目标：使网络能够学习指定的输入-输出映射关系；
  训练好的BP网络对未见过的新输入具有较好的泛化能力（generalization）；
  BP网络能够实现拉格朗日、牛顿等传统插值法的功能，并支持多维空间的曲面插值，适应复杂数据场景；

## Slide 16
8.3.1 BP神经网络概述
核心步骤简述：
  前向传播：输入数据经多层网络前向传递，产生输出结果；
  误差反向传播：输出与目标结果比较，计算误差。误差由输出层向前传到各隐藏层，逐层更新权值和偏置；
  参数调整：根据误差对网络参数进行梯度下降更新，循环迭代直到误差收敛；
应用优势：
  具有极强的函数拟合与插值能力；
  适合高维、非线性和复杂映射的建模场景；

## Slide 17
8.3.2 BP神经网络的网络结构
BP神经网络通常由一个或多个隐藏层组成。
网络通常包含输入层、输出层和多个隐藏层,每层都包含多个节点；
节点之间通过权重矩阵全连接,权重决定信号传递强度；
输入信号从输入层进入,经过隐藏层的计算和激活,传递到输出层产生最终结果；

## Slide 18
8.3.3 BP神经网络的神经元模型
BP神经网络通常由多层神经元构成，各层激活函数可根据实际问题灵活选择；
由于BP算法依赖误差反向传播，激活函数必须连续且可微，不能使用限幅（非连续）函数；
常见选择：
  对数型激活函数（如 Sigmoid/Tanh）：适用于输出范围较小的场景；
  纯线性激活函数：适用于输出范围较大的场景；
  一般隐含层采用对数型激活函数，输出层可选纯线性函数；

## Slide 19
8.3.3 BP神经网络的神经元模型
输入层神经元激活函数选为纯线性激活函数，故节点的输出为：
输入层神经元激活函数
1
隐层神经元激活函数选用对数型激活函数，故节点的输出为：
其中节点的总输入为：
隐藏层神经元激活函数
2

## Slide 20
8.3.3 BP神经网络的神经元模型
输出层神经元激活函数选对数型激活函数。节点k的输出：
其中节点k的总输入：
输出层神经元激活函数
3

## Slide 21
8.3.4 BP神经网络的学习算法
初始化：
  随机设定网络的权值和阈值；
  确定输入样本分组与网络结构；
  设定学习因子（步长）、动量因子等参数；
前向传播：输入数据经各层神经元激活函数处理，从输入层到输出层逐层计算， 得到网络输出；
误差计算：输出层总误差为所有输出节点误差的综合（通常用均方误差）；
反向传播:
  按误差反向传播算法，根据输出误差向前一层层计算，得到各层训练误差；
  计算输出层和隐层的训练误差，求梯度；

## Slide 22
8.3.4 BP神经网络的学习算法
权值与阈值修正（参数更新）：
  按梯度下降法更新权值和阈值，修正公式如下：
  可引入动量项加速收敛，提高稳定性；
停止判断：
  判断均方误差是否满足预设阈值；
  若误差足够小，则训练结束；否则，进入下一轮迭代；

## Slide 23
8.3.4 BP神经网络的学习算法

## Slide 24
8.3.5 BP神经网络的优化器
优化器的主要用于在反向传播过程中，指引损失函数的各个参数往正确的方向更新合适的大小，使得更新后的各个参数让损失函数值不断逼近全局最小，常用的优化器有：
lbfgs优化器：适用于小规模数据，对于大规模数据，训练时间可能会过长；
sgd优化器：适用于大规模数据集，训练速度快，但可能会陷入局部最优解；
adam优化器：在大规模数据集和复杂模型中表现良好，收敛速度快，但在训练后期学习率可能过低。

## Slide 25
8.3 基于BP神经网络实现涡流传感器测量数据的拟合
所谓测量数据拟合，就是根据给定测量值和传感器对应的输出建立传感器的静态特性；
在前面的章节中我们介绍了利用曲线拟合法，即多项式进行测量数据拟合的方法，但这种方法可能会出现过拟合或欠拟合现象，降低拟合精度；
BP神经网络能够学习并拟合非线性数据，处理复杂的数据模式，拟合精度高于曲线拟合。

## Slide 26
8.3 基于BP神经网络实现涡流传感器测量数据的拟合
1
8.3.1 标定数据
2
8.3.2 数据预处理
3
4
8.3.3 BP神经网络的训练与评估
8.3.4 拟合效果评价

## Slide 27
8.3.1 标定实验
根据2.2节介绍的传感器的静态标定方法，标定实验的步骤如下：
选用的涡流传感器的量程为0-1.2mm，将其等分为30份，每份增量0.04mm；
在满足要求的设备和环境下，从0mm起点开始，每次增加0.04mm的位移，直至达到1.2mm满量程；
依次施加不同位移到传感器，使用网络分析仪测量其输出频率，并记录每个位移值及对应的输出频率。

## Slide 28
8.3.1 标定实验
位移 d/mm | 频率 f/Hz | 位移 d/mm | 频率 f/Hz | 位移 d/mm | 频率 f/Hz
0 | 382.016 | 0.414 | 389.095 | 0.828 | 392.954
0.0414 | 382.908 | 0.4554 | 389.589 | 0.8694 | 393.153
0.0828 | 383.752 | 0.4968 | 389.988 | 0.9108 | 393.309
0.1242 | 384.595 | 0.5382 | 390.469 | 0.9522 | 393.413
0.1656 | 385.388 | 0.5796 | 390.857 | 0.9936 | 393.503
0.207 | 386.137 | 0.621 | 391.308 | 1.035 | 393.594
0.2484 | 386.814 | 0.6624 | 391.736 | 1.0764 | 393.696
0.2898 | 387.48 | 0.7038 | 392.099 | 1.1178 | 393.783
0.3312 | 388.059 | 0.7452 | 392.389 | 1.1592 | 393.864
0.3726 | 388.651 | 0.7866 | 392.658 | 1.2006 | 393.958

## Slide 29
8.3.2 数据预处理
数据导入
样本集划分
数据归一化

## Slide 30
8.3.2 数据预处理
当样本数据较多时，直接采用numpy中的array手工输入到Python编程环境中，工作量较大，且容易出现错误；
可以将样本数据表格复制到Excel中，以充分利用其强大功能；
我们可以使用pandas库将Excel表格中的数据导入到Python环境中。
这种方法可以避免在Python环境中直接输入大量数据，同时也使得数据的输入和管理变得更加方便。
数据导入
1

## Slide 31
8.3.2 数据预处理
# 导入numpy库和pandas库
import numpy as np
import pandas as pd
# 读取Excel文件(假设数据保存在sj.xlsx中)
data = pd.read_excel('sj.xlsx')
# 提取位移和频率数据
x = data.filter(like='位移').values.flatten()
y = data.filter(like='频率').values.flatten()
数据导入
1

## Slide 32
8.3.2 数据预处理
为了提高模型的泛化能力,样本数据集通常会被划分为训练集和测试集,分别用于模型训练和测试评估；
数据量较小时，一般采用较为保守的划分比例,即从量程范围内随机选取80%的数据作为训练集,另外20%作为测试集；
这样可以确保测试集中有足够数量的样本来评估模型的泛化性能。
样本集划分
2

## Slide 33
8.3.2 数据预处理
通常scikit-learn库中model_selection子模块提供的train_test_split()函数划分样本集，其语法如下：
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(train_data, train_target, test_size, random_state, shuffle)
输入参数为：
  train_data：待划分的样本特征数据，可以是列表、数组、稀疏矩阵或数据框;
样本集划分
2

## Slide 34
8.3.2 数据预处理
输入参数为：
  train_target：待划分的样本标签数据，可以是列表、数组或数据框;
  test_size：测试集占总样本的比例或数量，可以是浮点数、整数或None，默认为None，表示自动设置为0.25;
  random_state：随机状态，可以是整数或随机数生成器实例，默认为None，表示每次分割都是随机的;
  shuffle：是否打乱样本顺序，可以是布尔值，默认为True，表示打乱。
样本集划分
2

## Slide 35
8.3.2 数据预处理
输出参数为：
  X_train：训练集的特征数据；
  X_test：测试集的特征数据；
  y_train：训练集的标签数据；
  y_test：测试集的标签数据。
样本集划分
2
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, random_state=0)
from sklearn.model_selection import train_test_split

## Slide 36
8.3.2 数据预处理
为提高拟合效果，需对数据进行归一化处理，使其取值范围为[-1,1]或[0,1]。
式中：
  —归一化后的样本数据；
  X—归一化前的样本数据；
  —X所在行的最小值；
  —X所在行的最大值
数据归一化
3

## Slide 37
8.3.2 数据预处理
通常scikit-learn库中preprocessing子模块提供的MinMaxScaler ()函数实现数据的归一化，其语法如下：
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1), copy=True)
其参数如下：
  feature_range：指定归一化后的数值范围，可以是元组类型，默认为(0, 1)，表示收敛到[0,1]区间，也可以取其他范围值；
  copy：指定是否对原数据进行拷贝操作，可以是布尔值类型，默认为True，表示对原数据组拷贝操作，这样变换后不会影响原数据；
数据归一化
3

## Slide 38
8.3.2 数据预处理
主要方法如下：
  fit(X)：根据输入数据X计算归一化所需的最小值和最大值；
  transform(X)：根据已经计算出的最小值和最大值对输入数据X进行归一化变换；
  fit_transform(X)：结合fit和transform两个方法，先计算最值，再进行归一化变换
数据归一化
3
实例代码：
  from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
  scaler = MinMaxScaler()
  x_train = scaler.fit_transform(x_train.reshape(-1,1))
  x_test = scaler.transform(x_test.reshape(-1,1))

## Slide 39
8.3.3 BP神经网络的训练与评估
import numpy as np
from sklearn.neural_network import MLPRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error
model=MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(50,), activation='tanh', solver='lbfgs', max_iter=10000, learning_rate_init=0.01)
model.fit(x_train,y_train)
y_pred = model.predict(x_test)
mse = mean_squared_error(y_test,y_pred)
print('MSE:', mse)

## Slide 40
8.3.4 拟合效果评价
定性：
  拟合曲线图；
  误差分布图；
定量：
  误差
  决定系数

## Slide 41
8.3.4 拟合效果评价
曲线拟合图
1

## Slide 42
8.3.4 拟合效果评价
误差分布图
2

## Slide 43
8.2.3 利用Python实现BP神经网络
BP神经网络的实现主要用的是scikit-learn库中MLPRegressor子模块的neural_network类，使用前要确保已经安装scikit-learn库，如果没有安装，可以通过pip命令安装：
pip install scikit-learn
安装后，可以采用下面的语句导入MLPRegressor类：
from sklearn.neural_network import MLPRegressor
MLPRegressor类的语法为：
model=MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(50,), activation='tanh', solver='lbfgs', max_iter=10000, learning_rate_init=0.01)

## Slide 44
8.2.3 利用Python实现BP神经网络
参数说明：
  hidden_layer_sizes：指定隐藏层的大小，可以是元组类型，默认为(100,)，表示只有一个隐藏层，有100个神经元；
  activation：指定激活函数的类型，可以是字符串类型，默认为'relu'，表示使用修正线性单元函数，也可以取其他值，如'tanh'表示使用双曲正切函数；
  solver：指定优化器的类型，可以是字符串类型，默认为'adam'，表示使用一种基于随机梯度的优化器，也可取其他值，如'lbfgs'表示使用拟牛顿方法；
  max_iter：最大迭代次数，整数类型，默认为200，表示最多进行200次迭代；
  learning_rate_init：指定初始学习率，可以是浮点数类型，默认为0.001，表示初始时每次更新权重和偏置的步长为0.001；

## Slide 45
8.2.3 利用Python实现BP神经网络
主要方法：
  fit(X, y)：根据输入数据X和标签数据y训练BP神经网络模型；
  predict(X)：根据输入数据X预测输出数据y；
  score(X, y)：根据输入数据X和标签数据y评估BP神经网络模型的性能；
实例代码：
model=MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(50,), activation='tanh', solver='lbfgs', max_iter=10000, learning_rate_init=0.01)
model.fit(X_train,y_train)
y_pred=model.predict(X_test)

## Slide 46
8.2.3 利用Python实现BP神经网络
模型权重和阈值：
  提取权重：weights = model.coefs_
  提取阈值：intercepts = model.intercepts_
模型的保存和加载：
  模型的保存与加载主要用到joblib模块，需要首先导入该类：
  import joblib
  保存模型的语句为：
  joblib.dump(model, 'model.pkl')
  加载模型的语句为：
  model = joblib.load('model.pkl')

## Slide 47
The End!
Sensor